## Slide 1: sMartpaLm
내 손바닥(paLm) 안에 똑똑한(sMart) 농장입니다.

## Slide 2: 팀소개
PM : 김수봉
IOT 제어, 통신 : 강정훈
Web ,mobile UI : 신승주
인프라(DB, WAS 등) : 신재혁

## Slide 3: 스마트팜?
최근 4차 산업혁명 IoT, Big data, Cloud, AI 등의 신기술을 농작물이나 가축의 생육·환경에 접목한다.
자동화, 지능화, 연결화 등의 서비스뿐 아니라 원격 제어를 가능하게 한다.
농장의 현재 상태에 따라 요구되는 환경제어 동작을 비롯해 다양하게 필요한 작업을 스스로 수행할 수 있도록 한다.
스마트 팜은 과거 스마트 원예 분야에 집중되었으나, 최근 스마트 원예, 스마트 축산, 스마트 노지, 스마트 유통 등으로 다양화 되고있다.

## Slide 4: sMartpaLm 시스템은?
소규모 도시농장, 가정 내 생육 환경이 좋지 않은 곳에서 작물을 재배 하려는 농장주
주말을 이용해 소규모 작물 재배를 원하는 농장주
평소 별도 생업이 있어 전적으로 농장에 전념할 수 없는 농장주
등에게 언제 어디서나 내 농장 상태를 확인 하고 제어 할 수 있는 환경제공 한다.
필요한 경우 ML 학습을 이용해 자동으로 농장을 제어할 수 있도록 한다.

## Slide 5: 시스템구성(계획)
AWS
DB
(MySQL)
MQTT Broker
(Mosquitto)
Nginx-ptmp
paho-mqtt
Publish:생육정보
Subscribe:제어신호
Back-end, ML
Publish: 제어신호
Subscribe: 생육정보
Subscribe:팜제어정보
Publish :팜제어정보
Publish:생육정보
Subscribe: 생육정보
Mobile web
생육정보
팜제어정보
TCI/IP
HTTP
HTTP
생육정보
팜제어정보
생육정보
팜제어정보
… … … ..….
Up stream:ffmpeg
WAS
(Nginx)
사진:개체탐지,병충해감지,기형과검출
사진, 동화상
사진, 동화상
사진, 동화상
RTMP

## Slide 6: 시스템구성(실행)
AWS
DB
(MySQL)
MQTT Broker
(Mosquitto)
paho-mqtt
Publish:생육정보
Subscribe:제어신호
Back-end, ML
Publish :팜제어정보
Subscribe: 생육정보
Mobile web
생육정보
팜제어정보
TCI/IP
HTTP
HTTP
생육정보
팜제어정보
생육정보
팜제어정보
… … … ..….
WAS
(Nginx)
사진:개체탐지,병충해감지,기형과검출
사진, 동화상
사진
File System
Subscribe:refresh
Publish:상태이미지
상태이미지생성
상태이미지
상태이미지

## Slide 7: 요구분석
1. 사용자 | 소규모 공장형 스마트 팜 운영자, 가정 설치형 스마트팜 운영자, 시스템을 관리하는 관리자 | 
2. 목표 | 소규모 스마트 팜을 구성하여 일반 가정 또는 소규모 도시농장에 보급하고 경험이없는 농장주에게 학습된 ML을 사용하여 최적의 경작 정보를 제공하여 작물이 최상의 상태를 유지하도록 한다. 어디서든 내 농장의 상태를 확인할 수 있고, 환경을 통제할 수 있도록 인터페이스를 제공한다.필요한 경우 자동으로 제어하도록 한다. | 
3. 기본기능 |  | 
ID | 기능 | 구분
R1.1 | 사용자가 시스템에 접속하여 회원 가입을 하고, 로그인, 로그아웃, 사용자 정보관리를 할 수 있다. | evidenct
R1.2 | 로그인한 사용자에 따라 관리자 메뉴, 사용자 메뉴를 분리한다. | evidenct
R1.3 | 스마트팜 운영자는 모바일로 또는 웹페이지로 접속하여 현재 내 농장의 현재 상태를 확인할 수 있다. | evidenct
R1.4 | 농장주는 관리하는 스마트팜의 목록을 등록하여 하나이상의 농장을 관리할 수 있다 | evidenct
R1.5 | 농장주는 모바일로 또는 웹페이지로 접속하여 현재 내 농장의 목록을 조회하고 선택된 농장의 상세 정보를 확인 할 수 있다. | evidenct
R1.6 | 내 농장의 온,습도, 양액 등의 농장정보를 확인하여 농장의 상태를 변경 할 수 있다. | evidenct
R1.7 | 내 농장 작물의 실시간 영상에 작물의 상태, 병해충 정보를 확인 할 수 있다. | evidenct
4. Site 관리기능 |  | 
R2.1 | 가입한 회원의 정보를 조회하고 사용자 권한을 조정할 수 있다. | evidenct
R2.2 | 회원의 농작물을 상태를 확인하고 학습된 병해충, 생육 정보에 따라 농장주에게 작업 가이드를 전송한다. | hidden
R2.3 | 각 회원들의 스마트 팜으로 부터 생육정보 및 환경정보, 실시간 작물상태 이미지를 전송 받아 저장하고 일정 기간마다 해당 데이터를 학습한다. | hidden
R2.4 | 작물의 상태별, 병해충의 이미지등을 학습하여 작물의 상태를 판별하도록한다. | hidden

## Slide 8: 적용 기술
스마트팜
1. 라즈베리파이
2. MQTT Client(paho-MQTT)
3. Sensor , 카메라, 구동부 control
Front-end
1. Mobile: Mobile HTML(Bootstrap 사용)
2. WEB : HTML, Bootstrap, Javascript, Jquery
Back-end
1. Tesorflow,
2. MQTT Client(paho-MQTT)
3. Django
서버
1. AWS
2. MQTT Broker : Mosquitto
3. WAS : Nginx + Gunicorn(WSGI)
4. Database: MySQL

## Slide 9: UI 설계

## Slide 10: IOT 설계
내농장관리
UI
WAS
Broker
IOT
농장
농장현상태요청
사용자정보확인
상태요청 Publish
상태요청 Subscribe
상태요청 신호
농장상태 Sensor
농장사진
상태정보
상태정보 Publish
상태정보 Subscribe
상태정보 갱신
ML
상태예측
상태및 조치 정보
File System
상태학습모델

## Slide 11: IOT 설계
농장정보수집
Broker
IOT
농장
상태정보 Publish
상태요청 신호
농장상태 Sensor
농장사진
상태정보
상태정보 Subscribe
하루 2번 반복
Subscriber
Database
상태정보 저장
ML
상태정보
File System
학습
상태이미지 저장
상태이미지
학습모델저장

## Slide 12: DB 설계
ERD

## Slide 13: DB 설계
테이블정의-user
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | User |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 사용자와 관련된 테이블 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null | 초기값 | KEY
1 | user_id | 유저 ID | int |  | N |  | PK
2 | email | 이메일주소 | varchar | 200 | N |  | 
3 | User_name | 유저명 | varchar | 100 |  |  | 
4 | password | 비밀번호 | varchar | 45 |  |  | 
5 | is_active | 활동여부 | char | 1 |  | ‘Y’ | 
6 | is_step | 관리자여부 | char | 1 |  | ‘N’ | 
7 | date_joined | 날짜 | date |  |  |  | 
8 | nick_name | 별명 | varchar | 45 |  |  | 

## Slide 14: DB 설계
테이블정의-farm
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | Farm |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 농장 개요 정보 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null | 초기값 | KEY
1 | farm_id | 농장 번호 | varchar | 10 | N |  | PK
2 | user_id | 유저 ID | int |  | N |  | PK/FK
3 | location | 농장 위치 | varchar | 500 |  |  | 
4 | start_date | 농장 시작 일자 | date |  |  |  | 
5 | auto_control | 자동화여부 | char | 1 |  | ‘N’ | 
6 | Use_yn | 데이터 사용여부 | char | 1 |  | ‘Y’ | 
7 | crop_id | 작물ID | int |  |  |  | 

## Slide 15: DB 설계
테이블정의-crop
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | CROP |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 농작물의 생육 환경 정보 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null | 초기값 | KEY
1 | crop_id | 작물 번호 | int |  | N |  | PK
2 | crop_name | 작물명 | varchar | 100 | N |  | 
3 | crop_temperature | 생육온도 | float |  |  |  | 
4 | crop_humidity | 생육습도 | float |  |  |  | 
5 | crop_nutrition | 영양환경 | varchar | 500 |  |  | 
6 | crop_description | 생육상세 | varchar | 500 |  |  | 

## Slide 16: DB 설계
테이블정의- disease
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | disease |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 작물별 병충해 및 상태 이미지 등 설명 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null | 초기값 | KEY
1 | crop_id | 작물번호 | int |  | N |  | PK/FK
2 | disease_id | 병충해 번호 | int |  | N |  | PK
3 | disease_nm | 병충해 이름 | varchar | 100 | N |  | 
5 | disease_img | 병충해 이미지 | varchar | 200 |  |  | 
6 | disease_symptom | 병충해증상 | varchar | 200 |  |  | 
7 | disease_action | 병충해 조치 | varchar | 500 |  |  | 

## Slide 17: DB 설계
테이블정의-sensored_data
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | sensored_data |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 센서로 읽어 들인 농장 환경 데이터 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null | 초기값 | KEY
1 | user_id | 유저 ID | int |  | N |  | PK/FK
2 | farm_id | 농장 번호 | int |  | N |  | PK/FK
3 | sensor_date | 수집일자 | date |  | N |  | PK
4 | sensor_cnt | 수집차수 | int |  | N |  | PK
5 | co2_density | 이산화탄소량 | float |  |  |  | 
6 | light_amount | 조도 | float |  |  |  | 
7 | temperature | 온도 | float |  |  |  | 
8 | humidity | 습도 | float |  |  |  | 
9 | nutrition_amt | 양액량 | float |  |  |  | 
10 | status_img | 상태이미지 | varchar | 200 |  |  | 
11 | predicted_status | 상태예측 | varchar | 500 |  |  | 

## Slide 18: DB 설계
테이블정의-cure
D B 서 버 | 192.188.7.10 |  |  |  | User ID | smartpalm | 
테이블 명 | CURE |  |  |  | 작 성 일 자 | 2023.06.16 | 
테이블타입 | InnoDB |  |  |  | 테이블공간명 |  | 
테이블설명 | 농작물 상태별 조치 정보 |  |  |  |  |  | 
번호 | 칼럼 명 | 속성명 | 타입 | 길이 | null여부 | 초기값 | KEY
1 | crop_id | 작물번호 | int |  | N |  | PK/FK
2 | disease_id | 병충해 번호 | int |  | N |  | PK/FK
3 | action | 병충해 관리방법 | varchar | 500 |  |  | 
4 | syptom | 증상 | varchar | 500 |  |  | 

## Slide 19: ML 설계
모델

## Slide 20: 앞으로…
On-line Market place와 연계
1. 생산자와 수요자를 직접 연계하여 작물의 상태를 개제하고 판매 또는 구입 중계할 수 있도록 한다.
2. 수요와 생산자의 공급량을 ML을 이용, 예측 하여 공급을 제어 할 수 있도록 한다.
적용 작물의 종류를 확대
ML 적용확대
스마트 축산 적용